目       录

第一章      总    则

第二章      市域发展规划概要

第三章      城乡生活垃圾产生状况预测

第四章      城乡生活垃圾收运设施规划

第五章      城乡生活垃圾处理设施规划

第六章      城乡医疗卫生垃圾收运处理规划

第七章      城乡建筑垃圾和余泥土方收运处理规划

第八章      城乡工业垃圾收运处理规划

第九章      城乡垃圾收运处理系统规划

第十章      城乡环卫公共设施及工程设施规划

第十一章    城乡环卫机构及工作场所规划

第十二章    规划实施对策

第一章   总     则

1.1建德市城乡环境卫生专项规划编制的目的

建德市城乡环境卫生专项规划的编制须考虑城镇、乡、村生活垃圾处理现状，依据住建部、浙江省建设厅对生活垃圾处理的要求，依据统筹城乡发展和农村精神文明建设要求，使建德市城乡垃圾清运处理设施的建设，系统地纳入建德市域总体规划和建设计划，与城市建设的可持续发展相适应。

1.2建德市城乡环境卫生专项规划编制内容

本规划编制的内容包括城乡生活垃圾收运处理规划、医疗卫生垃圾收运处理规划、建筑垃圾收运处理规划、工业垃圾收运处理规划、环卫公共设施及工程设施规划、环卫机构及工作场所规划等。

1.3规划期限

本次规划期限确定为2014－2020年。

1.4规划指导思想

规划编制工作以可持续发展理论为基本指导思想，结合城乡环境卫生现状，综合考虑人口、资源、发展、环境之间的辨证关系，农村生活垃圾处理设施有计划、有步骤地建设，农村生活垃圾实现减量化、无害化处理，与城市建设协调发展，适当超前进行规划。

1.5规划基本原则

充分贯彻全面规划、因地制宜、方便群众、清洁城乡、化害为利、造福人民的原则，统一规划，统一实施，统一治理，全面提高城乡环境卫生管理质量，改善居住环境。

（1）强化中心城镇的环境卫生管理部门职能，对农村生活垃圾实行统一治理；

（2）努力实现从末端治理到全面控制的转变，减少垃圾产生量；

（3）注意资源回收与综合利用，逐步实行城乡生活垃圾分类收集、分类运输和分类处理；

（4）强化有益于公众健康的便民公共设施的建设；

（5）强化改善环卫工作作业条件设施的建设；

（6）优先考虑改善城乡面貌和卫生状况的工作设施建设;

（7）优先考虑环卫设施基地暨环境园的建设。

1.6规划总目标

规划的总目标是建成科学合理的垃圾清运处理体系,配备先进的工程设施和技术装备，逐步实现环卫事业现代化。到2020年时环境卫生公共设施应满足城乡需求，达到国内先进水平；实现垃圾收集分类化，垃圾运输密闭化，垃圾处理无害化，环卫作业机械化，环卫管理科学化，环卫科技现代化。

到2020年实现如下目标：
（1）环境卫生基础设施能较好地满足城乡需求。

（2）环卫作业机械化，城区主要道路清扫机械化率达到98％以上，乡镇主要道路清扫机械化率达到85％以上

（3）城乡垃圾清运率达到100％，垃圾无害化处理率达到100％。

（4）全面实现城乡垃圾分类投放、分类收集、分类运输和分类处置，城乡生活垃圾分类率达到80％。

（5）城乡建成标准化垃圾填埋场2座，建成垃圾焚烧处理中心1座，垃圾生物处理中心1处，大件垃圾处理中心1座，厨余垃圾处理中心1处，垃圾分选中心2座，建成工业固废处置中心1座。建成标准垃圾转运站36座。 建成标准环卫所16座。

（6）城区建成标准环卫车辆清洗站5处、标准洒水车供水器5处。城乡建成标准环卫码头5处。

（7）发展环卫产业，使之成为建德基础产业之一。

1.7规划范围

规划的范围包括建德市域。本规划将依据国家有关标准、建德市域总体规划、有关法律法规及地方性规划，结合城市发展目标，对环卫清扫、保洁工作场所、公共厕所、生活垃圾收集点、道路两旁设置的果皮箱和洒水（冲洗）车供水器公共设施提出规划标准；对城乡生活垃圾的收集、运输、中转、处理系统的主要设施进行合理布局；提出实施规划的技术经济政策和管理对策，并提出实施计划。

1.8环卫设施规划依据

本规划依据《中华人民共和国城乡规划法》、《建德市域总体规划（2007-2020）》以及国家地区相关的标准和规划，详细如下：

《中华人民共和国环境保护法》

《中华人民共和国固体废弃物环境污染保护法》

《城市市容环境卫生管理条例》

《城市生活垃圾管理办法》

《城市规划编制办法实施细则》

《市容环境卫生术语标准》

《城市容貌标准》

《城市环境卫生设施规划规范》（GB 50337-2003）

《城镇环境卫生设施设置标准》(CJJ 27-2005)

《城市生活垃圾产量计算及预测方法》

《城市公共厕所规划和设计标准》

《城市垃圾转运站设计规范》

《机动车清洗站工程技术规程》

《城市环境卫生机械、设备标准》

《生活垃圾焚烧炉》

《压缩式垃圾车》

《铁质废物箱技术条件》

《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》

《城市生活垃圾分类及其评价标准》（CJJ/T 102-2004）

《生活垃圾卫生填埋技术规范》（CJJ 17-2004）

《环卫工人技术等级标准》

《城市生活垃圾好氧静态堆肥处理技术章程》

《城市生活垃圾堆肥处理厂运行、维护及安全技术规程》

《城市生活垃圾卫生填埋工程项目建设标准》

《城市生活垃圾焚烧处理工程项目建设标准》

《城市粪便处理厂（场）设计规范》(CJJ 64-95)

《城市粪便处理厂运行、维护及其安全技术规程》

《生活垃圾填埋污染控制指标》

《生活垃圾焚烧污染控制指标》

《医疗垃圾焚烧污染控制指标》

《国家危险废物名录》

《危险废物污染防治技术政策》

《杭州市人民政府关于进一步加强生活垃圾处理工作的实施意见》杭政函（2012）174号

《杭州市人民政府公文处理简复单》府办简复第B20131906

《浙江省发改委政府投资项目受理通知书》浙发改办投资受理（2013）26号

第二章  市域发展规划概要

2.1市域发展定位

杭州西部交通枢纽、杭州西部重要经济增长极、区域旅游集散中心和一流山水生态旅游城市。

2.2市域发展目标

以科学发展观和新型城市化指导下的城乡统筹为引导，围绕“建设秀美、繁荣、和谐新建德”目标，以促进经济平稳较快发展为立足点，以加快经济转型升级为主线，以改革开放自主创新为动力，深入实施“三大战略”，大力发展高速交通经济，加快融入大都市，全面推进新型工业化和新型城镇化互促共进和融合发展，全力打造“杭州西部交通枢纽和西部重要经济增长极”，加快提升生态文明和社会保障水平，着力增强综合实力和可持续发展能力，全面建设惠及全市人民更高水平的小康社会。

2.2市域人口现状及发展规模

至2013年底，建德市域人口50.9万人，其中城镇人口13.2万人，农村人口为37.7万人（建德市统计局数据）。考虑到我国目前已处于城市化的加速阶段，而且浙江省目前城市化水平平均己达到64%,故本规划人口按《建德市域总体规划(2007-2020)》的指标，并参照《建德市村庄布局规划（2005－2020）》及各乡镇的总体规划确定，即：

规划期末（2020年）：市域人口84.6万人，城镇化水平73.5％，城镇人口为62.2万人，农村人口为22.4万人。

2.3市域总规环境卫生规划目标

城乡生活垃圾无害化处置率100％。工业固废综合处置利用率达到95％以上。放射性废物和医疗废物全部实现安全处置。

2.4片区划分

为了实施全市城乡统筹和城乡生活垃圾处理的要求。满足区域垃圾收运与处理设施的共建互享，以城镇带农村，根据发展条件的相似性，发展方向的一致性，内外交通联系的便捷性，人口分布及产业布局的协调性，社会设施和基础设施服务配套的可能性，行政区划和自然地理界限划分的相对完整性，及环境卫生保护与污染治理的相关性，将全市划分为4个生活垃圾处理片区，具体情况如下：

表2.1   建德市片区划分情况一览表

| 片 区 名 称 | 乡 镇 名 称 |
| --- | --- |
| 中部片区 | 新安江街道 |
|  | 更楼街道 |
|  | 洋溪街道 |
|  | 莲花镇 |
|  | 下涯镇 |
|  | 杨村桥镇 |
| 西南片区 | 寿昌镇 |
|  | 航头镇 |
|  | 大同镇 |
|  | 李家镇 |
|  | 大慈岩镇 |
| 东南片区 | 梅城镇 |
|  | 三都镇 |
|  | 大洋镇 |
| 东北片区 | 乾潭镇 |
|  | 钦堂乡 |

第三章   城乡生活垃圾产生状况预测

3.1城乡生活垃圾的定义

（1）本规划定义的城乡生活垃圾包括城镇生活垃圾和农村生活垃圾两大部分。

（2）城镇生活垃圾按产生源不同可分为居民生活垃圾、商业垃圾、集市贸易垃圾、街道清扫垃圾、公共场所和企事业单位的生活垃圾。

3.2生活垃圾全面控制

城镇生活垃圾治理将以净菜进城、材料回收和分类收集为基本手段，逐步完成城镇生活垃圾治理从末端处理到全面控制的转变过程。

农村生活垃圾主要包括人们生活过程中产生的厨房废弃物以及废玻璃、废纤维、废塑料等。规划期内，应建立“户投、村收、镇转运、市处理”的垃圾收集处置模式。各行政村负责所辖范围保洁并收集至垃圾房，乡镇负责将垃圾房内垃圾转运至中转站，市级负责中转站收集垃圾的统一处置，逐步推进乡村生活垃圾整治运动。

以点带面，合理选择垃圾处理方式，如生活垃圾热解气化处理综合利用、生活垃圾生物处理综合利用等，

3.3白色污染治理原则

白色污染的治理以全面控制为基本原则。将逐步可降解塑料和其它清洁材料替代目前的一次性泡沫塑料餐饮具、塑料袋和其它塑料包装物。但由于替代材料成本较高，同时需要全国性的统一行动，因此，规划期内仍将以末端治理为主，提高废塑料的回收和利用率。

3.5城乡生活垃圾产生量现状

根据对全市3个街道，13个镇乡及所辖村庄调查统计，全市城乡生活垃圾产生量约为350吨/日，其中垃圾填埋或焚烧的有280吨/日，占80%，直接进入再生资源回收系统的约7％，其余则倾倒于渠道、田地、山地、路边等处。

3.6城乡生活垃圾产生量预测

按照《城市环境卫生设施规划规范》的标准采用人均指标法(Q=RCA1A2)计算，规划城乡人均生活垃圾产生量C=0.5～1.8公斤/人*日，生活垃圾产生量不均匀系数A1＝1.1～1.5,居住人口变化系数A2＝1.02～1.05，居住人口R按规划人口取值，并结合建德市城乡生活垃圾人均产生量现状和建德市域总体规划，对城乡生活垃圾产生量进行预测。

规划期末（2020年）：市域城乡生活垃圾产生量约为650吨/日。

3.7城乡生活垃圾清运量预测

(1)城乡生活垃圾清运量是指进入城乡生活垃圾清运系统的那部分城乡生活垃圾，不包括直接进入再生资源回收利用系统的可回收物品，城乡生活垃圾清运量是城乡生活垃圾收集运输设施规划的基本依据。

(2)根据建德市城乡生活垃圾清运系统和再生资源回收利用系统的现状，并结合建德市域总体规划，对城乡生活垃圾清运量进行预测。2020年城乡生活垃圾清运系统的垃圾中，将有城乡生活垃圾产生量的20％直接进入再生资源回收利用系统， 2020年城乡生活垃圾清运量按城乡生活垃圾产生量的80％计算。

规划期末（2020年）：市域城乡生活垃圾清运量约为520吨/日。

第四章  城乡生活垃圾收运设施规划

4.1城乡生活垃圾收运设施设置标准依据和一般规定

（1）城乡生活垃圾收运设施设置标准依据《城市环境卫生设施规划规范（GB50337-2003）》及《城镇环境卫生设施设置标准（CJJ27-2005）》。

（2）生活垃圾的收集设施的规划建设应以方便居民和不影响运输作业，具有可操作性为基本原则。

（3）供居民使用的生活垃圾容器和垃圾收集点的位置固定，既应符合方便居民和不影响市容观瞻等要求，又要有利垃圾的分类收集和机械化运输。

（4）供居民投放垃圾的垃圾收集点，服务半径一般不超过70米时，应由清洁工人上门收集垃圾。

4.2城乡生活垃圾收运设施规划目标

（1）城乡生活垃圾收集设施的规划目标是实现垃圾收运的分类化、容器化、密闭化和机械化。

（2）垃圾收集点的设置应逐步实行规范化和标准化，与垃圾运输处理设施相配套。

（3）住宅区生活垃圾收集方式以垃圾容器间收集方式和清洁工人上门收集方式为主，并以集装箱垃圾收集站作为垃圾收集系统的主体设施。

（4）垃圾容器间和垃圾转运站建筑面积应规范化，除满足混合垃圾收集容器的放置，还应保留有垃圾分类收集容器的放置空间以便于逐步开展垃圾分类收集。

（5）高层建筑应在建筑物内设置垃圾收集站，新建高层建筑可采用管道气力抽吸收集方式。

（6）商业区和企事业单位等处的生活垃圾收集方式可根据具体情况，设置垃圾容器间或集装箱垃圾收集站。

4.3城乡生活垃圾分类收集的涵义及内容

- 垃圾分类收集是指按照垃圾的可处理性能或可利用价值而分别收集的城乡生活垃圾收集方式。

（2）城乡生活垃圾分为可回收物、厨余垃圾、有害垃圾和其他垃圾四大类。

可回收物：再生利用价值较高，能进入废品回收渠道的垃圾。主要包括：纸类（报纸、传单、杂志、旧书、纸板箱及其它未受污染的纸制品等）、金属（铁、铜、铝等制品）、玻璃（玻璃瓶罐、平板玻璃及其他玻璃制品）、除塑料袋外的塑料制品（泡沫塑料、塑料瓶、硬塑料等）、橡胶及橡胶制品、牛奶盒等利乐包装、饮料瓶（可乐罐、塑料饮料瓶、啤酒瓶等）等。

厨余垃圾: 厨房产生的食物类垃圾以及果皮等。主要包括：剩菜剩饭与西餐糕点等食物残余、菜梗菜叶、肉食内脏、茶叶渣、水果残余、果壳瓜皮、盆景等植物的残枝落叶、废弃食用油等。

有害垃圾: 主要包括：电池（蓄电池、钮扣电池等）、废旧灯管灯泡、过期药品、过期日用化妆用品、染发剂、杀虫剂容器、除草剂容器、废弃水银温度计、废旧小家电、废打印机墨盒、硒鼓等。

其它垃圾: 除去可回收物、厨余垃圾、有害垃圾之外的所有垃圾的总称。主要包括：受污染与无法再生的纸张（纸杯、照片、复写纸、压敏纸、收据用纸、明信片、相册、卫生纸、尿片等）、受污染或其他不可回收的玻璃、塑料袋与其他受污染的塑料制品、废旧衣物与其他纺织品、破旧陶瓷品、难以自然降解的肉食骨骼、妇女卫生用品、一次性餐具、烟头、灰土等。

（3）可回收物送往城乡生活垃圾分选中心进行分选，分选出利用价值高的进入再生资源回收利用系统。

厨余垃圾进入城乡生活垃圾处理系统，采用卫生填埋处理、生物处理等方式。

有害垃圾由专业处理公司定时定点收运，统一处理。

其它垃圾进入城乡生活垃圾处理系统，采用焚烧处理及卫生填埋处理等方式

4.4城乡生活垃圾分类收集实施计划

（1）城乡生活垃圾分类收集工作必须与城乡生活垃圾运输处理系统的建设和相互配套，分期实施，逐步推广，形成完善的垃圾分类收集、分类运输和分类处理系统。

（2）城乡生活垃圾分类收集需要居民的全面配合，因此环境意识教育应走在前面。各级环卫管理部门要结合垃圾分类收集试点工作，广泛开展垃圾分类收集的宣传工作。

（3）规划期末（2020年）城乡生活垃圾分类收集率达到80％；除按上述方法分为四大类外，对可回收物，应按材料性状不同，进一步进行细分。

4.5城乡生活垃圾收集容器

(1)城乡生活垃圾收集容器的定义

本规划定义的城乡生活垃圾收集容器泛指各种类型用于收集城乡生活垃圾的容器，包括塑料垃圾桶、金属垃圾桶、复合材料垃圾桶和用于收集垃圾的集装箱等。

4.6城乡生活垃圾收集容器设置

（1）可回收物的收集容器标志采用蓝色，厨余垃圾的收集容器标志采用绿色，有害垃圾的收集容器标志采用红色，其他垃圾的收集容器标志采用黄色。

（2）收集容器正面中央位置按分类方法印刷符合《杭州市生活垃圾分类方法与标志标准》规定的分类标志。标志应与所对应的生活垃圾类别相符。大标志下方应标明代表典型生活垃圾组分的小标志。

4.7城乡生活垃圾收集系统规划

（1）垃圾收集点和垃圾收集站是垃圾收集系统的基本设施，垃圾收集系统将随着垃圾收集点和垃圾收集站的改造完善而形成以下基本类型：

垃圾容器间的收集方式可分为3种模式。

第一种模式如图4.1（a）所示，住宅生活垃圾分类袋装后由居民直接送入住宅楼下和附近的垃圾容器间中的分类容器内，然后由垃圾分类装车后运往垃圾处理场。

第二种模式如图4.1（b）所示，住宅生活垃圾分类袋装后由居民直接送入住宅楼下和附近的垃圾容器内，再由保洁员将垃圾送至垃圾转运站，然后由垃圾车分类装车后运往垃圾处理场。

第三种模式如图4.1（c）所示，当垃圾收集站距离不超过70米时，住宅生活垃圾分类袋装后由居民直接送入垃圾转运站中的垃圾容器内，然后由垃圾车运往垃圾处理场。

分类袋装       垃圾容器间内放置的垃圾容器                垃圾处理场

回收利用                        (a)

分类袋装       垃圾容器间       垃圾转运站                垃圾处理场

回收利用                         (b)

分类袋装       垃圾收集站内放置的垃圾容器                 垃圾处理场

回收利用                             (c)

图4.1垃圾容器间的收集方式

（2）垃圾收集点的服务半径不宜超过70米。城（镇、乡）区在建造住宅区时，未设置垃圾收集站的多层住宅每4幢应设置一个垃圾收集点，并建造垃圾容器间，安置活动垃圾桶（箱）；容器间内应设给排水和通风设施。

农村按居住规模设置适量的，便于村民投放的垃圾收集点。每个行政村和撤村建居社区建成1个以上规范式垃圾收集房，每30户/个标准配置移动式垃圾收集桶。

（3）垃圾收集站的服务半径不宜超过800米，应设给排水和通风设施。城（镇、乡）区在新建、扩建的居住区或旧城改建的居住区应设置垃圾收集站，并应于居住区同步规划、同步建设和同时投入使用。

凡生活垃圾进卫生填埋场的行政村都要设置1处垃圾收集站，以收集和临时存放全村生活垃圾。

4.8城乡生活垃圾转运站

（1）城乡生活垃圾转运站定义

城乡生活垃圾转运站是指把用中、小型垃圾收集运输车分散收集到的垃圾集中起来并借助于机械设备转运到大型垃圾运输车的，由建筑物、构筑物群组成的环境卫生工作场所。

（2）城乡生活垃圾转运站类型

垃圾转运站将采用容器式垃圾站和集装箱式垃圾站两种形式。垃圾收集除满足混合垃圾收集容器或混合垃圾收集装箱的放置外，还必须留有垃圾分类收集容器或分类集装箱的放置装置空间，以便于逐步开展垃圾分类收集。

（3）城乡生活垃圾转运站设置要求

规划中的垃圾转运站除上述特点外，还必须外型美观，与周围建筑物、环境相协调，并可参照国内外较好的垃圾转运站型式，进行立体绿化，对转运量在50吨/日以上的，应设置抽风除臭系统、给排水系统，以及供操作人员休息的更衣间和储存可回收物品储藏室。

（4）城乡生活垃圾转运站管理

生活垃圾转运站的管理应由环卫部门负责。在拟建的开发区、住宅区和工业区，应按有关标准设置生活垃圾转运站。生活垃圾转运站应配套建设，同时投入使用，环卫主管部门负责其垃圾转运站设计审查及竣工验收工作。

（5）全市在城（镇、乡）和人口较为集中的区域，规划设置生活垃圾转运站。小型垃圾转运站每2-3平方公里设置一座。大、中型转运站当垃圾运输距离超过20公里时应设置。

表4.2   建德市城乡生活垃圾转运站现状

| 片区 | 乡镇名称 | 数 量 | 地 点 | 用地面积 | 主要服务范围 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中部片区 | 新安江街道 | 4 | 白沙路 | 90㎡ | 城中 |  |
|  |  |  | 新安江农贸市场 | 116㎡ | 城西、城中 |  |
|  |  |  | 溪头农贸市场 | 320㎡ | 桥东、溪头区块 |  |
|  |  |  | 大塘坞临时农贸市场 | 200㎡ | 东区 |  |
|  | 洋溪街道 | 1 | 洋溪街道中心区 | 200㎡ | 洋溪城区 |  |
|  | 更楼街道 | 1 | 更楼街道中心区 | 200㎡ | 更楼城区 |  |
|  | 莲花镇 | 1 | 莲花镇郭村 | 68㎡ | 莲花镇集镇 |  |
|  | 下涯镇 | 1 | 下涯镇乌驹市村 | 324㎡ | 下涯镇集镇 |  |
|  | 杨村桥镇 | 1 | 杨村桥村梓木畈 | 309㎡ | 杨村桥镇城区 |  |
| 西南 片区 | 寿昌镇 | 1 | 寿昌镇横山社区 | 40㎡ | 寿昌镇横山社区 |  |
|  | 航头镇 | 1 | 航头镇溪沿村 | 224㎡ | 航头镇集镇 |  |
|  | 大同镇 | 1 | 大同镇黄山头村 | 288㎡ | 大同镇集镇 |  |
|  | 李家镇 | 1 | 李家镇李家村 | 203㎡ | 李家镇集镇 |  |
|  | 大慈岩镇 | 1 | 大慈岩镇檀村村 | 301㎡ | 大慈岩镇集镇 |  |
| 东南片区 | 梅城镇 | 1 | 梅城镇城区 | 40㎡ | 梅城镇集镇 |  |
|  | 三都镇 | 1 | 三都镇前山脚 | 95㎡ | 三都镇集镇 |  |
|  | 大洋镇 | 1 | 大洋镇三河村 | 192㎡ | 大洋镇集镇 |  |
| 东北片区 | 乾潭镇 | 1 | 乾潭镇大畈村 | 200㎡ | 乾潭镇集镇 |  |
|  | 钦堂乡 | 1 | 钦堂乡钦堂村 | 225㎡ | 钦堂乡建成区 |  |
| 合计 | ―― | 19 | ―― | ―― | ―― | ―― |

表4.3   建德市城乡生活垃圾转运站规划

| 片区 | 乡镇名称 | 数 量 | 地 点 | 用地面积 | 主要服务范围 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中部片区 | 新安江街道 | 7 | 白沙路 | 90㎡ | 城中 | 保留 |
|  |  |  | 新安江农贸市场 | 116㎡ | 城西、城中 | 保留 |
|  |  |  | 大塘坞临时农贸市场 | 200㎡ | 东区 | 保留 |
|  |  |  | 溪头农贸市场 | 320㎡ | 桥东、溪头区块 | 保留 |
|  |  |  | 桥南 | 500㎡ | 桥南区块 | 新建 |
|  |  |  | 叶家 | 500㎡ | 叶家、朱家埠区块 | 新建 |
|  |  |  | 岭后 | 500㎡ | 岭后区域 | 新建 |
|  | 洋溪街道 | 3 | 洋溪街道中心区 | 200㎡ | 洋溪城区 | 保留 |
|  |  |  | 洋安区块 | 500㎡ | 洋安区域 | 新建 |
|  |  |  | 洋溪片区东部 | 200㎡ | 洋溪片区东部 | 新建 |
|  | 更楼街道 | 3 | 更楼街道中心区 | 200㎡ | 更楼城区 | 保留 |
|  |  |  | 黄岙区块 | 500㎡ | 更楼片区东部 | 新建 |
|  |  |  | 后塘区块 | 500㎡ | 更楼片区西部 | 新建 |
|  | 莲花镇 | 1 | 莲花镇郭村 | 250㎡ | 莲花镇集镇 | 改建 |
|  | 下涯镇 | 1 | 下涯镇乌驹市村 | 324㎡ | 下涯镇集镇 | 保留 |
|  |  |  | 下涯镇马目 | 500㎡ | 马目区块 | 新建 |
|  |  |  | 下涯镇大洲 | 500㎡ | 大洲区块 | 新建 |
|  | 杨村桥镇 | 1 | 杨村桥村梓木畈 | 309㎡ | 杨村桥镇集镇 | 保留 |

| 片区 | 乡镇名称 | 数 量 | 地 点 | 用地面积 | 主要服务范围 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西南 片区 | 寿昌镇 | 3 | 寿昌镇横山社区 | 250㎡ | 寿昌镇横山社区 | 改建 |
|  |  |  | 寿昌镇东皇畈 | 250㎡ | 寿昌镇城区 | 改建 |
|  |  |  | 寿昌镇童家 | 500㎡ | 童家区块 | 新建 |
|  | 航头镇 | 2 | 航头镇溪沿村 | 224㎡ | 航头镇集镇 | 保留 |
|  |  |  | 石屏寺勘头 | 500㎡ | 石屏建成区 | 新建 |
|  | 大同镇 | 2 | 大同镇黄山头村 | 288㎡ | 大同镇集镇 | 保留 |
|  |  |  | 大同镇上马村 | 500㎡ | 上马区块 | 新建 |
|  | 李家镇 | 1 | 李家镇李家村 | 203㎡ | 李家镇集镇 | 保留 |
|  | 大慈岩镇 | 1 | 大慈岩镇檀村村 | 301㎡ | 大慈岩镇集镇 | 保留 |
| 东南片区 | 梅城镇 | 2 | 梅城镇城区 | 500㎡ | 梅城镇城区 | 新建 |
|  |  |  | 梅城镇洋尾 | 200㎡ | 洋尾区块 | 新建 |
|  | 三都镇 | 2 | 三都镇前山脚 | 250㎡ | 三都镇城区 | 改建 |
|  |  |  | 三都镇凤凰 | 500㎡ | 凤凰区块 | 新建 |
|  | 大洋镇 | 2 | 大洋镇三河村 | 192㎡ | 大洋镇城区 | 保留 |
|  |  |  | 大洋镇麻车 | 500㎡ | 麻车区块 | 新建 |
| 东北片区 | 乾潭镇 | 4 | 乾潭镇大畈村 | 200㎡ | 乾潭镇城区 | 保留 |
|  |  |  | 乾潭镇下包 | 500㎡ | 下包区块 | 新建 |
|  |  |  | 乾潭镇姚村 | 500㎡ | 姚村区块 | 新建 |
|  |  |  | 乾潭镇安仁 | 500㎡ | 安仁区块 | 新建 |
|  | 钦堂乡 | 1 | 钦堂乡钦堂村 | 225㎡ | 钦堂乡建成区 | 保留 |
| 合计 | ―― | 36 | ―― | ―― | ―― | ―― |

4.9城乡生活垃圾收运车辆配置

（1）为便于管理，建议各区在规划期限内生活垃圾收运车辆一般配置5吨集装箱式垃圾压缩车，规划各区的生活垃圾收集运输车配置见表4.4

表4.4   建德市城乡生活垃圾收运车辆配置

| 片区 | 乡镇名称 | 现状 | 规划期末（2020年） （按5吨集装箱式垃圾压缩车计） |
| --- | --- | --- | --- |
| 中部 片区 | 新安江街道 洋溪街道 更楼街道 | 3吨垃圾车3辆 1吨垃圾车2辆 5吨压缩车10辆 3吨压缩车1辆 3吨装载机1辆 拖拉机1辆 人力车2辆 | 20辆 |
|  | 莲花镇 | 3吨装载机1辆 | 1辆 |
|  | 下涯镇 | 3吨装载机1辆 | 1辆 |
|  | 杨村桥 | 3吨装载机1辆 | 1辆 |
| 西南 片区 | 寿昌镇 | 3吨装载机1辆 | 3辆 |
|  | 航头镇 | 3吨装载机1辆 | 1辆 |
|  | 大同镇 | 3吨装载机1辆 | 3辆 |
|  | 李家镇 | 3吨装载机1辆 | 1辆 |
|  | 大慈岩镇 | 3吨装载机1辆 | 1辆 |
| 东南 片区 | 梅城镇 | 3吨装载机1辆 | 3辆 |
|  | 三都镇 | 3吨装载机1辆 | 1辆 |
|  | 大洋镇 | 3吨装载机1辆 | 1辆 |
| 东北 片区 | 乾潭镇 | 3吨装载机1辆 | 6辆 |
|  | 钦堂乡 | 3吨装载机1辆 | 1辆 |
| 合计 |  | 33辆 | 44辆 |

（本次规划的车辆数量配置是按照5吨标准计算，实际操作中可配置不同吨位车辆并调整相应数量）

（2）进入再生资源回收利用系统的城乡生活垃圾由再生资源回收企业自行收运。

（3）普通工业垃圾的收运车辆由产生垃圾的企业自行负责。

（4）垃圾压缩后的滤液应由相应的收集车辆收运至城镇污水处理厂统一集中处理。当城镇无污水处理厂时，运至中心城区污水处理厂集中处理。

4.10再生资源回收利用系统的建立

（1）再生资源回收利用系统的建立以改造现有再生资源回收利用体系为主。以建设连锁的社区回收网点为基础，建立再生资源集散、加工中心为重点，进一步规范流动收购人员管理，积极探索在线收购，构建和完善我市再生资源回收利用网络体系。

（2）培育行业龙头企业。在对再生资源回收企业进行专项整治，对流动收购人员实施规范管理的基础上，对具备新建或改造标准化再生资源回收网点条件的社区，推行连锁经营，培育若干连锁龙头企业。

（3）开展再生资源在线回收和网络业务。为满足广大社区、学校、工厂、办公楼、超市、个体回收站等场所对再生资源回收处理的需要，创建再生资源在线回收和网络业务平台。

（4）建立分拣中心。按照合理规划布局的原则，规划期末（2020年）改造或新建1-2家具有一定规模、管理规范的再生资源分拣中心，承接社区回收网点收购的再生资源。
  （5）建立覆盖全市的再生资源回收运输网络。根据再生资源回收工作实际，配备运输机动车辆，负责将社区网点和其他渠道回收的再生资源分类运输至集中回收站及分拣中心。运输机动车辆应选用标识明显、基本密封、载重合适的机动车型。同时，培育专业的再生资源回收物流企业，发展统一的物流运送业务，创新再生资源回收流通模式，最终形成覆盖全市的再生资源回收运输网络。

第五章  城乡生活垃圾处理设施规划

5.1城乡生活垃圾处理设施规划原则

城乡垃圾处理设施规划以无害化、减量化和资源化为基本指导原则，建立“户投、村收、镇转运、市处理”的垃圾收集处置模式。各行政村负责所辖范围保洁并收集至垃圾房，乡镇负责将垃圾房内垃圾转运至中转站，市级负责中转站收集垃圾的统一处置。城乡生活垃圾处理工艺以卫生填埋、焚烧处理综合利用和回收为主，生物处理和其它处理方式为辅，建立完善的城乡生活垃圾综合处理系统。

5.2城乡生活垃圾处理设施现状及规划

（1）根据对全市3个街道，13个镇乡及所辖村庄调查统计，全市城乡生活垃圾产生量约为280吨/日，其中垃圾填埋或焚烧的有252吨/日。全市现状建有两个标准化垃圾填埋场和一个垃圾焚烧制砖项目。

寿昌垃圾填埋场位于寿昌镇城中村夫衣垅山湾。2008年投入使用，用地面积约228亩，设计总库容量170万m³，服务年限23年，日处理垃圾量239吨，服务范围：新安江、更楼、洋溪、莲花、寿昌、航头、大同、李家、大慈岩9个乡镇（街道）。

梅城垃圾填埋场位于梅城镇姜山村青山岩后。2013年投入使用，用地面积约230亩，设计总库容量84万m³，服务年限24年，日处理垃圾130吨。服务范围：梅城、三都、大洋、下涯、杨村桥、乾潭、钦堂7个乡镇。

恒明环保公司（垃圾焚烧制砖），民营企业，2005年引进筹建。该项目位于洋溪街道洋安杭新景高速公路内侧，公路上对厂区一览无遗，厂区周边山林一片枯萎，厂房破旧不堪，高大烟囱时而白烟浓浓，恶臭难闻。据了解，目前政府已同意该企业另行选址，整体搬迁。企业2013年焚烧处理垃圾2.55万吨，平均每天处理垃圾约70余吨。垃圾由新安江环卫所提供。

（2）规划期末（2020年）：市域城乡生活垃圾产生量约为650吨/日。城乡建成标准化垃圾填埋场2个，垃圾焚烧处理中心1处，垃圾生物处理中心1处,大件垃圾处理中心1处，厨余垃圾处理中心1处，垃圾分选中心2座。在全面推广分类收集的基础上，采用回收、焚烧和卫生填埋相结合的综合处理方式，使垃圾无害化处理率达到100％。

表5.1  建德市城乡生活垃圾处理设施现状

| 片区 | 乡镇名称 | 数量 | 设施名称 | 地 点 | 容 积 | 投入 使用时间 | 计划 使用年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中部 片区 | 新安江街道 | 1 | 洋安垃圾焚烧制砖场 | 洋安区块 | - | - | - |
|  | 洋溪街道 |  |  |  |  |  |  |
|  | 更楼街道 |  |  |  |  |  |  |
|  | 莲花镇 | - | - | - | - | - | - |
|  | 下涯镇 | - | - | - | - | - | - |
|  | 杨村桥镇 | - | - | - | - | - | - |
| 西南 片区 | 寿昌镇 | 1 | 寿昌垃圾填埋场 | 寿昌镇城中村夫衣垅山湾 | 170万M³ | 2008年 | 23年 |
|  | 航头镇 | - |  | - | - | - | - |
|  | 大同镇 | - |  | - | - | - | - |
|  | 李家镇 | - |  | - | - | - | - |
|  | 大慈岩镇 | - |  | - | - | - | - |
| 东南片区 | 梅城镇 | 1 | 梅城垃圾填埋场 | 梅城镇姜山村青山岩后 | 84万M³ | 2013年 | 24年 |
|  | 三都镇 | - |  | - | - | - | - |
|  | 大洋镇 | - |  | - | - | - | - |
| 东北 片区 | 乾潭镇 | - |  | - | - | - | - |
|  | 钦堂乡 | - |  | - | - | - | - |
| 合计 |  | 3 |  |  | 254万M³ |  |  |

表5.2   建德市城乡生活垃圾处理设施规划

| 片区 | 乡镇名称 | 数量 | 设施名称 | 地 点 | 容 积 | 主要服务范围 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中部 片区 | 新安江街道 | - | - | - | - | - | - |
|  | 洋溪街道 |  |  |  |  |  |  |
|  | 更楼街道 |  |  |  |  |  |  |
|  | 莲花镇 | - | - | - | - | - | - |
|  | 下涯镇 | 1 | 马目垃圾热解气化处理中心 | 马目高新技术产业园 | - | 建德市域 | 新建 |
|  | 杨村桥镇 | - | - | - | - | - | - |
| 西南 片区 | 寿昌镇 | 4 | 寿昌垃圾填埋场 | 寿昌镇城中村夫衣垅山湾 | 170万M³ | 新安江、寿昌、更楼、洋溪、莲花、航头、大同、李家、大慈岩9个乡镇（街道） | 保留 |
|  |  |  | 寿昌分选中心 | 寿昌镇 | - |  | 新建 |
|  |  |  | 寿昌大件垃圾处理中心 | 寿昌镇 | - | 建德市域 | 新建 |
|  |  |  | 寿昌厨余垃圾处理中心 | 寿昌镇 | - | 建德市域 | 新建 |
|  | 航头镇 | - | - | - | - | - | - |
|  | 大同镇 | - | - | - | - | - | - |
|  | 李家镇 | - | - | - | - | - | - |
|  | 大慈岩镇 | - | - | - | - | - | - |
| 东南片区 | 梅城镇 | 3 | 梅城垃圾填埋场 | 梅城镇姜山村青山岩后 | 84万M³ | 梅城、三都、大洋、下涯、杨村桥、乾潭、钦堂7个乡镇 | 保留 |
|  |  |  | 梅城分选中心 | 梅城镇 | - |  | 新建 |
|  |  |  | 梅城垃圾生物处理中心 | 梅城镇 | - | 建德市域 | 新建 |
|  | 三都镇 | - | - | - | - | - | - |
|  | 大洋镇 | - | - | - | - | - | - |
| 东北 片区 | 乾潭镇 | - | - | - | - | - | - |
|  | 钦堂乡 | - | - | - | - | - | - |
| 合计 |  | 8 |  |  | 254万M³ |  |  |

5.3垃圾热解气化处理综合利用

垃圾热解气化处理综合利用是实现垃圾减量化、无害化和资源化有效途径。垃圾热解气化处理中心所使用的连续式生活垃圾热解气化燃烧处理成套设备以无需添加任何辅助燃料为设计理念，围绕热解气化技术为核心，通过垃圾供料装置、热解气化燃烧装置以及烟气、灰渣资源回收利用等方面的创新设计，重点解决了生活垃圾处理过程中的二噁英、SOx、NOx、HC1、粉尘等有害产物控制、灰渣层结焦处理等技术难题。通过专门机构检测，生活垃圾燃烧后，各项排放指标符合国家及浙江省有关排放的要求。

随着城市的发展及马目-南峰高新技术产业园的建设，规划新建垃圾热解气化处理中心一处，初步选址在马目-南峰高新技术产业园马目区块，接纳建德市域的生活垃圾，对生活垃圾作无害化处理及资源化利用，并作为整个建德市生活垃圾的后备处理中心和应急处理场地。

马目热解气化垃圾处理中心项目规划日处理生活垃圾300吨，每小时能产生15吨饱和蒸汽，可向周边工厂输送蒸汽，达到热能利用最大化；本项目产生的灰渣可用于新墙材的填充料。

本项目规划建设用地3.5万平方米（约52亩）。

5.4大件垃圾处理设施规划

建立全市的大件垃圾处理中心1处，规划在寿昌镇的铁路站附近，负责处理全市的大件垃圾。

5.5垃圾分选中心规划

建立垃圾分选中心2座，规划在寿昌镇建一垃圾分选中心，负责分选新安江、寿昌、更楼、洋溪、莲花、航头、大同、李家、大慈岩9个乡镇（街道）的垃圾。规划在梅城镇建一垃圾分选中心，负责分选梅城、三都、大洋、下涯、杨村桥、乾潭、钦堂7个乡镇。

5.6简易垃圾填埋场地封场改造

现有简易垃圾填埋场必须及时进行封场，以避免场内垃圾继续对城市环境造成污染，特别是控制垃圾渗透液对水资源环境造成的危害和消除填埋气体造成的安全隐患。

第六章  城乡医疗卫生垃圾收运处理规划

6.1医疗卫生垃圾的定义

医疗卫生垃圾是指城乡中各类医院、卫生防疫、病员修养、禽兽防治、医药研究及生物制品等单位产生的垃圾，包括手术残物、动物实验、废医用塑料制品针管、有毒棉球、废敷料、感光乳液、废显影液等。医疗卫生垃圾属于特种垃圾，按规定是不能进入城乡生活垃圾收运处理系统的，而应予以专门处理。

6.2医疗卫生垃圾收运处理原则

医疗卫生垃圾应采用专用医疗卫生垃圾容器收集，由卫生行政管理部门指定的专业医疗卫生废物清洁公司密闭车辆上门收集运输，并负责集中处理。

6.3医疗卫生垃圾产生量现状及预测

至2013年底，全市医疗卫生垃圾产生量约为0.6吨/日。

规划期末(2020年): 全市医疗卫生垃圾产生量约为1.6吨/日。

6.4医疗卫生垃圾收运处理现状

由卫生行政管理部门指定的专业医疗卫生废物清洁公司密闭车辆上门收集运输，并负责集中处理。

6.5医疗卫生垃圾收运方式规划

医疗卫生垃圾的收集运输设施应与处理设施配套规划，真正实现医疗卫生垃圾收集容器化，垃圾运输密闭化和机械化。医疗卫生垃圾的收集采用专门容器，由专业处理公司定时定点收运，统一处理。

6.6医疗卫生垃圾处理方式规划

医疗卫生垃圾含有腐败变质成分及大量细菌、传染病毒、放射性物质、有害化学药剂等，属于危险固体废弃物处理范畴。目前及今后都应由医疗卫生主管部门负责处理，环境保护管理部门协调并实行监督。

目前，对医疗废弃物进行处理主要采用焚烧处理法、微波处理技术、等离子技术、高温高压粉碎搅拌和滚筒处理技术以及医疗垃圾先粉碎后高温高压处理技术、高温高压粉碎处理技术等。

6.7医疗卫生垃圾处理设施规划

为处置来源于淳安、建德、富阳、桐庐，废物成分主要为电镀污泥、化工废物、废化学试剂、废催化剂、滤油纸、含油白土、含砷废物及医院废弃物，规划建设杭州市第二固体废弃物处置中心建设工程，拟建场地位于建德市梅城镇姜山村秋家坞。

第七章  城乡建筑垃圾和余泥土方收运处理规划

7.1建筑垃圾的定义

本规划定义建筑垃圾为新建、扩建、改建及维修建筑物和构筑物施工现场产生的垃圾。建筑垃圾又可以分为工程结构施工中产生的碎砖碎石和建筑物装修中产生的装修垃圾。

7.2余泥土方的定义

本规划定义余泥土方为新建、扩建、改建及维修建筑物和构筑物施工现场挖方过程中产生的多余土方。

7.3建筑垃圾和余泥土方处理原则

（1）加强环卫部门对建筑垃圾和淤泥土方收运处理过程的管理，做到“三个统一”，即统一管理、统一清运、统一安排消纳处理。

（2）建筑垃圾的分类收集可参照国外推广绿色建筑工地的经验，将建筑垃圾分类回收处理。建筑垃圾的处理方式将从目前大额单一填埋处理，逐步提高材料回收利用的比例。

（3）余泥土方由市主管部门指定的余泥土方受纳场负责处置。

（4）有毒有害垃圾和有机垃圾不得进入余泥土方受纳场，以免造成二次污染和影响回填工程质量。

7.4建筑垃圾的收运处理

建筑垃圾实行分类投放、分类收集、分类运输和分类处置。有害垃圾由环保部门监督，谁产生谁处置；可回收物垃圾进入城乡再生资源回收利用系统；可燃垃圾送垃圾热解气化处理中心；其它垃圾运往指定的余泥土方受纳场。

7.5建筑垃圾处理场规划

近期规划建设岭后、城南、城东余泥土方受纳场，负责处理中心城市的建筑垃圾。余泥土方受纳场满容前一年，由主管部门规划确定建设新的余泥土方受纳场。

7.6余泥土方的收运处理

余泥土方可用于城市建设中的回填工程。产生余泥土方的单位，应在施工开始前向市环卫部门申报处置计划，并委托专业清运队伍到指定的余泥土方受纳场，不得任意处置。

7.7余泥土方处理场规划

（1）余泥土方受纳场仅接受建筑施工、挖方等工程中多余的土方。余泥土方处置应与城市建设用地回填工程统一规划，满容后用作城市建设用地。

（2）中心城市余泥土方受纳场由主管部门规划确定。由环卫部门在原有场址满容前一年提出申请，由主管部门负责选择新的场址。

（3）中心城市外的余泥土方由各镇乡自行解决。

7.8建筑垃圾和余泥土方的管理

建筑垃圾和余泥土方的清运处理由环卫管理部门定期对外公布建筑垃圾和余泥土方消纳场所，实行施工现场收取卫生保证金制度，即工程办理“施工许可证”之前，交纳一定数量金额卫生押金，若在施工过程中造成道路污染或乱排放，则从押金中扣抵违章处罚费和清运费。凡文明施工的，应命名为绿色建筑工地，竣工验收后退返卫生保证金。

第八章  城乡工业垃圾收运处理规划

8.1工业垃圾的定义

（1）本规划将工业垃圾分为普通工业垃圾和有害工业垃圾两种。

（2）本规划定义普通工业垃圾为允许与生活垃圾混合清运处理的服装棉纺类、皮革类、塑料橡胶类工业废弃物，其余为有害工业垃圾。

8.2工业垃圾收运处理原则

（1）工业垃圾应从末端治理逐步转变到全面控制，以清洁生产（Clean）、循环再生（Cycle）和污染控制（Control）为工业垃圾基本治理方式。

（2）规划期内，工业垃圾仍以末端治理为主，并逐步开展全面治理工作，使工业垃圾产生量增长幅度减小。

（3）普通工业垃圾由环卫部门负责处理，有害工业垃圾由市环保部门监督，谁产生谁处置。

8.3普通工业垃圾收运处理现状

目前除有害工业垃圾由环保部门监督谁产生谁处置外，普通工业垃圾与城市生活垃圾混合处理，已经形成了普通工业垃圾集中处理的局面。但目前仍有少量有害垃圾混入普通工业垃圾中，进入城市垃圾处理系统。

8.4普通工业垃圾分类收集

规划期内，工业垃圾分类方式应与城市生活垃圾分类方式相协调，以便和城市生活垃圾统一处理。拟将工业垃圾分为可回收物工业垃圾、有害工业垃圾和其它工业垃圾。

8.5普通工业垃圾收运方式规划

普通工业垃圾一般由工厂自行收运或委托清运公司收运。但收运系统必须与垃圾处理系统配套，适应分类收集和分类处理的需要，以保证资源化水平的不断提高和采用合适的技术方式来处理工业垃圾

8.6普通工业垃圾处理方式规划

将采取材料回收、焚烧处理相结合的综合方式处理普通工业垃圾。可回收工业垃圾进入再生资源回收利用系统进行回收；有害工业垃圾由环保局监督，谁产生谁处置。

8.7有害工业垃圾收运处理规划

有害工业垃圾由工厂自行收运或委托专业清运公司收运，送至专业处理中心。为处置来源于淳安、建德、富阳、桐庐，废物成分主要为电镀污泥、化工废物、废化学试剂、废催化剂、滤油纸、含油白土、含砷废物及医院废弃物，规划建设杭州市第二固体废弃物处置中心建设工程，拟建场地位于建德市梅城镇姜山村秋家坞。

杭州市第二工业固废处置中心项目工作于2005年启动，最初经比选规划建设地点为建德市大洋镇泥家湾，并于2005年获得了环评批复，2006年获得了可研批复。但由于其周围居民的拆迁、距离地表水较近等问题一直未能得到实质性的推进。

随着建德、富阳等地化工、医药、电镀等行业的发展，工业危险废物处置形势十分迫切。同时由于杭州市固废处置中心的服务范围为全市的医疗废物和包括上城、下城、西湖、江干、拱墅、滨江、萧山、余杭八个区的工业危险废物，未包括富阳、桐庐、建德、淳安、临安五县市的危险废物。因此2012年杭州市与建德市政府拟重新选址，重启杭州市第二工业固废处置中心项目，规划在杭州市的西部建设第二工业固废处置中心，接纳富阳、桐庐、建德、淳安四县市产生的危险废物，已保护富阳、桐庐、建德、淳安等钱塘江上游饮用水资源丰裕地带，解决危险废物的处置问题，并作为整个杭州市危险废物的后备处置中心和应急处置场地。

杭州市第二工业固废处置中心项目重新选址在多方案比选后，规划选址在建德市梅城镇姜山村秋家坞。该地块位于马目-南峰高新技术产业园五马洲区块的南侧，建德市的主要化工企业基本位于马目-南峰高新技术产业园，便于运输风险较大的化工类危险废物的就近处理；该地块三面环山，西面临道路，形成较封闭的场区，易于危险废物处置中心的安全管理；该地块安全填埋库容大，使用寿命长。

根据富阳、桐庐、建德、淳安两县两市危险废物统计数据，考虑部分化工企业产生的废酸碱进行综合回收利用，2013年富阳、桐庐、建德、淳安两县两市的工业可燃危险废物需处置量为5911吨，不可燃危险废物需处置量为4555吨。危险废物的产生量按3%的年平均增长率估算，则到2025年危险废物年产生总量为14923吨，其中工业可燃危险废物需处置量为8428吨，不可燃危险废物需处置量为6495吨。

杭州市第二工业固废处置中心项目主要处置设施的年处理能力为:高温焚烧年处理9000吨/年；稳定/固化处理5000吨/年；安全填埋场总库容为35万立方米，其中一期工程为10万立方米，年填埋能力为5000吨/年，一期工程服务年限为20年。

第九章  城乡垃圾收运处理系统规划

9.1垃圾收运处理系统的定义

垃圾收运处理系统是指城乡生活垃圾、医疗卫生垃圾、建筑垃圾、普通工业垃圾、有害工业垃圾从收集、中转、运输、填埋、消纳、利用全过程的组成设施和运作方式。

9.2垃圾收运处理设施系统规划

各城乡生活垃圾经保洁人员收集至垃圾收集站，然后通过垃圾转运站或直接送至垃圾填埋场、垃圾热解气化处理中心等处理场所。

9.3垃圾收运处理体制规划

由市城市管理局业务指导，各乡镇（街道）要设立环卫管理机构，充实环卫保洁人员，落实环卫专项预算，健全环卫管理制度，达到机构、人员、经费和制度“四落实”。要严格落实环卫作业时间、作业模式和作业标准，切实抓好保洁员队伍建设，确保集镇环境卫生工作稳步推进。

建立“户投、村收、镇转运、市处理”的垃圾收集处置模式。各行政村负责所辖范围保洁并收集至垃圾房，乡镇负责将垃圾房内垃圾转运至中转站，市级负责中转站收集垃圾的统一处置。

表9.1    建德市城乡垃圾处理系统规划表

| 垃圾种类 | 运输方式 | 垃圾处理场 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 可回收物 | 直接运输 | 垃圾分选中心 | 材料回收 |
| 厨余生活垃圾 | 直接运输 | 垃圾填埋场 | 卫生填埋 |
|  |  | 垃圾生物处理中心 | 生物处理 综合利用 |
| 有害生活垃圾 | 直接运输 | 专业公司收运处理 | 综合利用 |
| 其它生活垃圾 | 直接运输 | 垃圾填埋场 | 卫生填埋 |
|  |  | 垃圾热解气化处理中心 | 焚 烧 综合利用 |
| 大件垃圾 | 直接运输 | 大件垃圾处理中心 | 破碎处理 综合利用 |
| 医疗卫生垃圾 | 直接运输 | 杭州市第二固体废弃物处置中心 | 焚 烧 卫生填埋 |
| 建筑垃圾 | 直接运输 | 垃圾热解气化处理中心 | 焚 烧 综合利用 |
|  |  | 余泥土方受纳场 | 卫生填埋 |
| 普通工业垃圾 | 直接运输 | 垃圾填埋场 | 卫生填埋 |
|  |  | 垃圾热解气化处理中心 | 焚 烧 综合利用 |
| 有害工业垃圾 | 直接运输 | 杭州市第二固体废弃物处置中心 | 焚 烧 卫生填埋 |

·                    第十章   城乡环卫公共设施及工程设施规划

10.1环卫公共设施及工程设施设置原则

（1）环卫公共设施及工程设施的设置应依据住建部《城市环境卫生设施规划规范》及《城镇环境卫生设施设置标准》中的有关规定，并结合环卫设施设置现状进行综合确定。

（2）环境卫生公共设施是指设置在公共场所等处，为社会提供直接服务和环境卫生设施； 环境卫生工程设施是指具有生活废弃物转运、处理及处置的功能的较大规模的环境卫生设施。

（3）环卫公共设施及工程设施确定涉及废物（果皮）箱、公共厕所、垃圾收集点、粪便污水前端处理设施、洒水车供水器、车辆清洗站、垃圾转运站、垃圾处理场等，未涉及的其它环境卫生设施应按住建部《城市环境卫生设施规划规范》及《城镇环境卫生设施设置标准》的有关标准执行。

（4）城市环卫公共设施及工程设施的建设应列入城市建设规划，所需建设经费由政府各级住建部门负责。环卫公共设施及工程设施的维护和维修，由设施的产权单位负责。

（5）环卫公共设施及工程设施需改建或迁建的，必须经环卫主管部门审批，要严格执行“先建后拆”制度。

10.2公共厕所配置现状

（1）至2013年底，建德市主城区有54座公厕，其中一类公厕14座，二类公厕34座，三类公厕6座。公厕主要存在5个方面问题。

1、公厕总体数量不够。按照现有的环卫公厕数量，到2020年，它和市民对环卫公厕的需求之间将产生11座的建设缺口。

2、公厕布局不合理。我市老城区的公共厕所大多是为附近居民服务的街巷厕所，处于居民区内，距主干道、商业区、公园、广场过远，行人寻厕困难，使用不便。这种“历史遗留”的厕所布局和功能设置，不仅让我市的公厕等级偏低，而且致使人流量多的主干道、商业旅游区的公共厕所严重不足。公厕布点不合理，既给我市人民及外地游客造成了极大的不便，更有损我市国家旅游城市和卫生城市的良好形象。

3、房地产开发中的公厕配套不按规定执行。根据国家有关《城市居住区规划设计规范》规定，在新开发的房地产项目中，必须按照每1000～1500户设一座公厕的标准，建设配套公厕。但是在目前的房地产开发项目中，普遍存在着不按规定执行的情况；即使是部分配套建设的公厕，也存在市民使用障碍较多、利用效率不高的问题。

4、社会公厕很少向外单位的市民及游人开放，监管难度比较大。

5、我市的公共厕所还存在着导向标志欠缺的问题。我市最繁华的商业主干道新安东路－新安路长期存在行人如厕难的问题。而事实上，主干道两侧的居民区内，街巷厕所众多，有些离主干道也仅有不足百米。然而，由于我市主干道缺少公厕导向标志，或者即使有厕所指示牌也不够醒目，因此这些街巷厕所便也无法利用。公厕导向标志的缺失，更加大了人们寻找厕所的难度。

建德市主城区公共厕所配置现状一览表

| 序号 | 公厕名称 | 地 点 | 类 别 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邮巷公厕 | 邮电巷 | 二类 |  |
| 2 | 巷安公厕 | 保安巷内 | 二类 |  |
| 3 | 近江公厕 | 建工路边 | 二类 |  |
| 4 | 城西公厕 | 新电路78号假日酒店对面 | 一类 |  |
| 5 | 环北公厕 | 环城北路20幢旁 | 二类 |  |
| 6 | 菜市公厕 | 菜市路边 | 二类 |  |
| 7 | 府西公厕 | 府西社区办公楼 | 二类 |  |
| 8 | 文广公厕 | 江滨路6幢C楼下（纪相宾馆对面） | 二类 |  |
| 9 | 滨东公厕 | 滨东巷 | 二类 |  |
| 10 | 新岛公厕 | 新电路千岛宾馆千岛旅行社下面 | 二类 |  |
| 11 | 新林公厕 | 环城北路园林停车场 | 二类 |  |
| 12 | 胡同公厕 | 新建路15幢楼下 | 二类 |  |
| 13 | 中街公厕 | 环城北路7幢内 | 二类 |  |
| 14 | 新城公厕 | 白沙路3幢前华润超市对面 | 二类 |  |
| 15 | 康安公厕 | 康安路 | 二类 |  |
| 16 | 康北公厕 | 程周坞建康北路10幢西面 | 二类 |  |
| 17 | 锦枫公厕 | 大塘坞临时农贸市场 | 二类 |  |
| 18 | 田坞公厕 | 新安花园31幢下 | 二类 |  |
| 19 | 府东公厕 | 府东社区办公楼 | 二类 |  |
| 20 | 城东公厕 | 新安东路21幢新中宿舍东侧 | 一类 |  |
| 21 | 明珠公厕 | 明珠社区办公楼 | 二类 |  |
| 22 | 富谭公厕 | 320国道旁洋富潭新村5幢 | 二类 |  |
| 23 | 广兴公厕 | 邵坑坞39号 | 二类 |  |
| 24 | 新贸公厕 | 新安江农贸市场内 | 二类 |  |
| 25 | 府前公厕 | 府前路边 | 二类 |  |
| 26 | 华园公厕 | 桥南华隆东路4幢A北面 | 二类 |  |
| 27 | 叶家公厕 | 叶家路新水居 | 一类 |  |
| 28 | 江南公厕 | 血站旁 | 一类 |  |
| 29 | 桥南公厕 | 桥南江村路16号对面 | 一类 |  |
| 30 | 府北公厕 | 府西路府北巷（机关会堂北面） | 二类 |  |
| 31 | 莘学公厕 | 新中后门 | 二类 |  |
| 32 | 白沙公厕 | 白沙路383号桥南立交桥旁 | 一类 |  |
| 33 | 江滨公园1公厕 | 江滨公园老城区段新安江大桥与罗桐之间 | 二类 |  |
| 34 | 江滨公园2公厕 | 江滨公园老城区段白沙奇雾附近 | 二类 |  |
| 35 | 江滨公园3公厕 | 江滨公园老城区段白沙大桥附近 | 一类 |  |
| 36 | 江滨公园4公厕 | 江滨公园溪头段水韵天城小区附近 | 一类 |  |
| 37 | 江滨公园5公厕 | 江滨公园溪头段拉里维娜小区附近 | 一类 |  |
| 38 | 江滨公园6公厕 | 江滨公园溪头段秀水华庭小区附近 | 一类 |  |
| 39 | 江滨公园7公厕 | 江滨公园溪头段半岛山庄小区附近 | 一类 |  |
| 40 | 江南公园1公厕 | 江南公园虹桥公园内 | 一类 |  |
| 41 | 江南公园2公厕 | 江南公园新安江大桥与白沙大桥之间 | 三类 |  |
| 42 | 白沙公园公厕 | 白沙公园内 | 三类 |  |
| 43 | 月坪公园公厕 | 月坪公园内 | 二类 |  |
| 44 | 东入口公园公厕 | 东入城口公园内 | 二类 |  |
| 45 | 新安江广场公厕 | 新安江广场 | 一类 |  |
| 46 | 长运公司公厕 | 新安江汽车站内 | 三类 |  |
| 47 | 汽车东站公厕 | 汽车东站内 | 三类 |  |
| 48 | 汽车南站公厕 | 汽车南站内 | 三类 |  |
| 49 | 火车站公厕 | 叶家火车站内 | 三类 |  |
| 50 | 桥南农贸市场公厕 | 桥南农贸市场内 | 二类 |  |
| 51 | 溪头农贸市场公厕 | 溪头农贸市场内 | 二类 |  |
| 52 | 凤凰山1公厕 | 凤凰山次入口附近 | 一类 |  |
| 53 | 凤凰山2公厕 | 凤凰山环道附近 | 二类 |  |
| 54 | 凤凰山3公厕 | 凤凰山环道附近 | 二类 |  |
| 合计 | 现状共54个公厕，其中一类公厕14个，二类公厕34个，三类公厕6个。 |

- 至2013年底，建德市更楼街道有公厕4座，分别为原街道办公厕、滨江公厕、农贸市场公厕、后塘公厕。

洋溪街道有公厕4座，分别为城东卫生院公厕、农贸市场公厕、新农贸市场公厕、社区公厕。岭后－千岛湖片区有公厕3座，分别为农贸市场公厕、岭后公厕、铜官峡公厕。

（3）公厕建设是环卫公共设施建设中重要的一环，应因地制宜，按建德市域总体规划的要求和国家有关标准的规定，纳入规划，在环卫设施详细规划中进一步明确。公厕建设应做到数量达标，等级超前，布局合理、卫生舒适。新建公厕应采用舒适型、更好地为城市居民和流动人口服务。

在繁华商业中心、居民小区、车站码头、体育馆（场）、广场、街道两旁等地均应合理布置公共厕所。应依法规定开发区、商业区、公共广场等大型建筑与环卫设施（公厕）配套规划设计，同时建设，同时投入使用，并强制其对公众开放。

在繁华商业中心、涉外区域、大型公共娱乐场所、风景旅游区、一类公厕占总数的80％；主要街道、商业文化街、一类公厕占70％；一般街道和地区，一类公厕占60％以上。详见表10.2公共厕所建筑标准分类表。

10.3公共厕所配置规划

1、公共厕所定义：供社会公众使用，设置在道路旁或公共场所的厕所。公共厕所可分为独立式公共厕所和附属式公共厕所，附属式公共厕所是设置在其他建筑内、并向社会公众全天候开放的厕所。

2、公共厕所类别

公共厕所分为三类，一类、二类要求详见分类标准表。

表10.2城市公共厕所类别与要求一览表

| 序号 | 项 目 | 一类要求 | 二类要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外绿化 | 配合环境进行绿化 | 根据环境要求需要绿化 |
| 2 | 平面布置 | 男厕大便间、小便间应分室独立设置，男女盥洗室分室设置 | 男厕大便间、小便间应分室独立设置，盥洗室男女可共用 |
| 3 | 管理间 | 6㎡以上 | 4㎡以上 |
| 4 | 工具间 | 2㎡ | 2㎡ |
| 5 | 利用面积 | 平均5～7㎡设一个大便厕位， 附建式4～5㎡设一个大便厕位 | 平均3～5㎡设一个大便厕位 |
| 6 | 室内高度 | 3.7～4m | 3.7～4m |
| 7 | 无障碍通道 | 按轮椅宽800，长1200设计进出通道、宽度、坡度、和转弯半径 | 按轮椅宽800，长1200设计进出通道、宽度、坡度、和转弯半径 |
| 8 | 厕所大门 | 优质高档门，有防蝇帘 | 中档门（铝合金、木），有防蝇帘 |
| 9 | 室内顶棚 | 防潮耐腐蚀材料吊顶 | 涂料或吊顶 |
| 10 | 室内墙面 | 贴高档面砖到顶 | 贴面砖到顶 |
| 11 | 地面、蹲台 | 铺高级防滑地砖 | 铺标准防滑地砖 |
| 12 | 供水 | 管径50～70㎜，室内不暴露 | 管径50～70㎜，室内不暴露 |
| 13 | 排水 | 设水封地漏男女各一个，排水管200㎜以上，带水封，附建式排水管150㎜以上 | 设水封地漏男女各一个，排水管200㎜以上，带水封，附建式排水管150㎜以上 |
| 14 | 拖布池 | 有，不暴露 | 有，不暴露 |
| 15 | 三格式化粪池 | 有 | 有 |
| 16 | 大便厕位面积 | （0.9～1.2）×（1.3～1.5） 附建（0.9）×（1.2～1.5） | （0.9～1.2）×（1.2～1.5） 附建（0.85～0.9）×（1.1～1.4） |
| 17 | 大便厕位隔断板 | 防划、防画的材料，高1.8m | 防划、防画的材料，高1.8m |
| 18 | 大便厕位门 | 防酸、碱、刻、划、烫的材料，高1.8m。门的安装宜采用升降式合页，门锁应能显示有、无人上厕，并能由管理人员从外开启 | 防酸、碱、刻、划、烫的材料，高1.8m。门的安装宜采用升降式合页，门锁应能显示有、无人上厕，并能由管理人员从外开启 |
| 19 | 大便器 | 高级坐、蹲(前冲式)，蹲式大便器长度不小于600㎜，其前沿离门不小于400㎜ | 标准坐、蹲(前冲式)，蹲式大便器长度不小于600㎜，其前沿离门不小于400㎜ |
| 20 | 残疾人大便器 | 带扶手架高级坐便器男女各一个 | 带扶手架标准坐便器男女各一个 |
| 21 | 老年人大便器 | 带扶手架高级坐便器男女各一个 | 带扶手架标准坐便器男女各一个 |
| 22 | 小便站位间距 | 0.8m | 0.7m |
| 23 | 小便站位隔板 | 宽0.4m，高0.8m | 宽0.4m，高0.8m |
| 24 | 小便冲洗设备 | 红外感应自动冲水 | 红外感应自动冲水或脚踏式冲水 |
| 25 | 小便器 | 高级大半挂，设有儿童用小便器 | 标准大半挂，设有儿童用小便器 |
| 26 | 残疾人小便器 | 带不绣钢扶手架小便站位，男厕设一个 | 带扶手架小便站位，男厕设一个 |
| 27 | 应叫器 | 残疾和老年人厕位设置 | 残疾和老年人厕位设置 |
| 28 | 挂衣钩 | 每一个厕位设一个美观、坚固挂衣钩 | 每一个厕位设一个标准挂衣钩 |
| 29 | 废纸容器 | 每一个厕位设一个 | 每一个厕位设一个 |
| 30 | 手纸架 | 有 | 有 |
| 31 | 洗手盆 | 落地式带红外感应豪华洗手盆 | 带感应或延时水龙头标准洗手盆 |
| 32 | 洗手液机 | 手动式，男女厕各设一 | 洗手液或香皂 |
| 33 | 烘手机 | 有，根据厕位男女厕各设一， 或提供纸巾 | 视需要定 |
| 34 | 面镜 | 通片式 | 通片式或镜箱 |
| 35 | 防臭装置 | 有 | 有 |
| 36 | 指路牌 | 有 | 有 |
| 37 | 灯光厕所标牌 | 有 | 有 |
| 38 | 厕门男女标牌 | 有 | 有 |
| 39 | 坐蹲器形状牌 | 有 | 有 |
| 40 | 附属设施 | 根据实际情况可设小件寄存间 | 根据实际情况可设小件寄存间 |
| 41 | 建筑形式 | 新颖、美观适应城市特点 | 美观适应城市特点 |
| 42 | 室外装修 | 美观并与环境协调 | 与环境协调 |

3、设置原则

（1）根据城市性质和人口密度，城市公共厕所平均设置密度应按每平方公里规划建设用地3一5座选取；人均规划建设用地指标偏低、居住用地及公共设施用地指标偏高的城市、旅游城市及小城市宜偏上限选取。

（2）结合周边用地类别和道路类型综合考虑，若沿路设置，可按以下间距：

主干路、次干路、有辅道的快速路：500～800m；

支路、有人行道的快速路：800～1000m；

在繁华商业地段：300～500m。

（3）商业区、市场、客运交通枢纽、体育文化场馆、游乐场所、广场、大型社会停车场、公园及风景名胜区等人流集散场所附近应设置公共厕所。应依法应同时建设，同时投入使用，并强制其对公众开放。

（4）公共厕所位置应符合下列要求：

①设置在人流较多的道路沿线、大型公共建筑及公共活动场所附近。

②独立式公共厕所与相邻建筑物间宜设置不小于3m宽绿化隔离带。

③附属式公共厕所应不影响主体建筑的功能，并设置直接通至室外的单独出人口。

④公共厕所宜与其他环境卫生设施合建。

⑤在满足环境及景观要求条件下，城市绿地内可以设置公共厕所。

（5）公共厕所的粪便污水应排人城市污水管道；污水管网及污水处理设施不完善的地区，其公共厕所应配建粪便污水前端处理设施。

（6）公共厕所建筑标准的确定：商业区、重要公共设施、重要交通客运设施、公共绿地及其他环境要求高的区域的公共厕所不低于一类标准；主、次干路及行人交通．较大的道路沿线的公共场所不低于二类标准；其他街道及区域的公共侧所不低于三类标准。

4、布局规划

（1）规划期末全市域公厕数量将达到388座，其中城区108座公厕，其它乡镇280座。

表10.3   建德市各街道公共厕所配置规划

| 街道名称 | 组成部分 | 公共厕所个数 |
| --- | --- | --- |
| 新安江街道 | 主城区 | 65 |
|  | 岭后-千岛湖片区 | 5 |
| 洋溪街道 | —— | 18 |
| 更楼街道 | —— | 20 |

（2）规划期末建德市主城区公厕数量将达到65座公厕，其中一类公厕24座，占36.9％，二类公厕41座，占63.1％详见下表。

表10.4建德市主城区公共厕所配置规划一览表

| 序号 | 公厕名称 | 地 点 | 类 别 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邮巷公厕 | 邮电巷 | 二类 | 保留 |
| 2 | 巷安公厕 | 保安巷内 | 二类 | 保留 |
| 3 | 近江公厕 | 建工路边 | 二类 | 保留 |
| 4 | 城西公厕 | 新电路78号假日酒店对面 | 一类 | 保留 |
| 5 | 环北公厕 | 环城北路20幢旁 | 二类 | 保留 |
| 6 | 菜市公厕 | 菜市路边 | 二类 | 保留 |
| 7 | 府西公厕 | 府西社区办公楼 | 二类 | 保留 |
| 8 | 文广公厕 | 江滨路6幢C楼下（纪相宾馆对面） | 二类 | 保留 |
| 9 | 滨东公厕 | 滨东巷（ 新桥宾馆附近） | 二类 | 保留 |
| 10 | 新岛公厕 | 新电路千岛宾馆千岛旅行社下面 | 二类 | 保留 |
| 11 | 新林公厕 | 环城北路园林停车场 | 二类 | 保留 |
| 12 | 胡同公厕 | 新建路15幢楼下 | 二类 | 保留 |
| 13 | 中街公厕 | 环城北路7幢附近（中街路） | 二类 | 保留 |
| 14 | 新城公厕 | 白沙路3幢前华润超市对面 | 二类 | 保留 |
| 15 | 康安公厕 | 康安路 | 二类 | 保留 |
| 16 | 康北公厕 | 程周坞建康北路10幢西面 | 二类 | 保留 |
| 17 | 锦枫公厕 | 大塘坞临时农贸市场 | 二类 | 保留 |
| 18 | 田坞公厕 | 新安花园31幢下 | 二类 | 保留 |
| 19 | 府东公厕 | 府东社区办公楼 | 二类 | 保留 |
| 20 | 城东公厕 | 新安东路21幢新中宿舍东侧 | 一类 | 保留 |
| 21 | 明珠公厕 | 明珠社区办公楼 | 二类 | 保留 |
| 22 | 富谭公厕 | 320国道旁洋富潭新村5幢 | 二类 | 保留 |
| 23 | 广兴公厕 | 邵坑坞39号 | 二类 | 保留 |
| 24 | 新贸公厕 | 新安江农贸市场内 | 二类 | 保留 |
| 25 | 府前公厕 | 府前路边 | 二类 | 保留 |
| 26 | 华园公厕 | 桥南华隆东路4幢A北面 | 二类 | 保留 |
| 27 | 叶家公厕 | 叶家路新水居 | 一类 | 保留 |
| 28 | 江南公厕 | 血站旁 | 一类 | 保留 |
| 29 | 桥南公厕 | 桥南江村路16号对面 | 一类 | 保留 |
| 30 | 府北公厕 | 府西路府北巷（机关会堂北面） | 二类 | 保留 |
| 31 | 莘学公厕 | 新中后门 | 二类 | 保留 |
| 32 | 白沙公厕 | 白沙路383号桥南立交桥旁 | 一类 | 保留 |
| 33 | 江滨公园1公厕 | 江滨公园老城区段新安江大桥与罗桐之间 | 二类 | 保留 |
| 34 | 江滨公园2公厕 | 江滨公园老城区段白沙奇雾附近 | 二类 | 保留 |
| 35 | 江滨公园3公厕 | 江滨公园老城区段白沙大桥附近 | 一类 | 保留 |
| 36 | 江滨公园4公厕 | 江滨公园溪头段水韵天城小区附近 | 一类 | 保留 |
| 37 | 江滨公园5公厕 | 江滨公园溪头段拉里维娜小区附近 | 一类 | 保留 |
| 38 | 江滨公园6公厕 | 江滨公园溪头段秀水华庭小区附近 | 一类 | 保留 |
| 39 | 江滨公园7公厕 | 江滨公园溪头段半岛山庄小区附近 | 一类 | 保留 |
| 40 | 江南公园1公厕 | 江南公园虹桥公园内 | 一类 | 保留 |
| 41 | 江南公园2公厕 | 江南公园新安江大桥与白沙大桥之间 | 二类 | 改建 |
| 42 | 白沙公园公厕 | 白沙公园内 | 二类 | 改建 |
| 43 | 月坪公园公厕 | 月坪公园内 | 二类 | 保留 |
| 44 | 东入口公园公厕 | 东入城口公园内 | 二类 | 保留 |
| 45 | 新安江广场公厕 | 新安江广场内 | 一类 | 保留 |
| 46 | 原长运公司公厕 | 原新安江汽车站地块（与地块规划建设条件相结合） | 一类 | 新建 |
| 47 | 汽车东站公厕 | 汽车东站内 | 二类 | 改建 |
| 48 | 汽车南站公厕 | 汽车南站内 | 二类 | 改建 |
| 49 | 原火车站公厕 | 原叶家火车站地块（与地块规划建设条件相结合） | 一类 | 新建 |
| 50 | 桥南农贸市场公厕 | 桥南农贸市场内 | 二类 | 保留 |
| 51 | 溪头农贸市场公厕 | 溪头农贸市场内 | 二类 | 保留 |
| 52 | 国信路公厕 | 国信路与320国道交叉处绿地内 | 一类 | 新建 |
| 53 | 府前路2公厕 | 府前路洗车场附近 | 一类 | 新建 |
| 54 | 桥东1公厕 | 严州大道与白沙路交叉口处绿地内 | 二类 | 新建 |
| 55 | 桥东2公厕 | 凤凰山公园主入口广场附近 | 一类 | 新建 |
| 56 | 桥东3公厕 | 建德大桥西侧地块（与地块规划建设条件相结合） | 二类 | 新建 |
| 57 | 江滨公园8公厕 | 江滨公园桥东段中心广场附近（与城防工程相结合） | 一类 | 新建 |
| 58 | 江滨公园9公厕 | 江滨公园桥东段白沙大桥附近（与城防工程相结合） | 一类 | 新建 |
| 59 | 汪家公厕 | 汪家区块汪黄公路附近 | 一类 | 新建 |
| 60 | 叶家2公厕 | 月亮湾小区附近 | 一类 | 新建 |
| 61 | 江村埠1公厕 | 江村埠地块（与地块规划建设条件相结合） | 一类 | 新建 |
| 62 | 江村埠2公厕 | 江村埠地块（与地块规划建设条件相结合） | 一类 | 新建 |
| 63 | 凤凰山1公厕 | 凤凰山次入口附近 | 一类 | 保留 |
| 64 | 凤凰山2公厕 | 凤凰山环道附近 | 二类 | 保留 |
| 65 | 凤凰山3公厕 | 凤凰山环道附近 | 二类 | 保留 |
| 合计 | 规划共65个公厕，其中一类公厕24个，二类公厕41个。 |

（3）规划期末建德市更楼街道有公厕20座，分别为更邓路公厕、更楼农贸市场公厕、后塘公厕、更楼1～17号公厕。洋溪街道有公厕18座，分别为洋溪老街公厕、洋溪农贸市场公厕、洋溪中心区公厕、洋溪莲花路口公厕、洋溪1～9号公厕、洋安1～5号公厕。岭后－千岛湖片区有公厕5座，分别为岭后1～3号公厕、铜官峡公厕、朱家埠公厕。

10.5生活垃圾收集点配置规划

（1）生活垃圾收集点应满足日常生活和工作中产生的生活垃圾的分类收集要求，生活垃圾分类收集方式应与分类处理方式相适应。

（2）生活垃圾收集点位置应固定，既要方便居民使用、不影响市容卫生和景观环境，又要便于分类投放和分类清运。

（3）生活垃圾收集点的服务半径不宜超过70m，生活垃圾收集点可放置垃圾容器或建造垃圾容器间。市场、交通客运枢纽及其他产生生活垃圾量较大的设施附近应单独设置生活垃圾收集点。

（4）医疗垃圾等固体废弃物必须单独收集、单独运输、单独处理。

10.6废物箱配置规划

（1）废物箱的设置应满足行人生活垃圾的分类收集要求，行人生活垃圾分类收集方式应与分类处理方式相适应。

（2）在商业文化大街、城市道路两侧、车站、客运码头、街心花园等市民和流动人口活动频繁处，应设置美观密闭的废物箱。在商业区和旅游景点宜选用大容量的不锈钢废物箱，在一般道路上可放置铝合金、玻璃钢和其它材料的废物箱。应对废物箱进行定时清扫、定期消毒，周围无溢漏垃圾、无蝇蛆。

（3）设置在道路两侧的废物箱，其间距按道路功能划分：

商业、金融业街道：50～100m；

主干道、次干道、有辅道的快速路：100～200m；

支路、有人行道的快速路：200～400m。

10.7粪便处理设施配置规划

（1）城区粪便处理主要分两部分, 粪便中的污水是进入城市处理系统,由污水处理厂统一处理, 粪便中的沉渣是清运至垃圾焚烧处理厂，进行焚烧处理。乡镇粪便主要是用于堆肥。

（2）城市污水管网和污水处理设施尚不完善的区域，可采用粪便污水前端处理设施；城市污水管网和污水处理设施较为完善的区域，可不设置粪便污水前端处理设施，应将粪便污水纳入城市污水处理厂统一处理。规划城市污水处理设施规模及污水管网流量时应将粪便污水负荷计入其中。

（3）当粪便污水前端处理设施的出水排入环境水体、雨水系统或中水系统时，其出水水质必须达到相关标准的要求。

（4）粪便污水前端处理设施距离取水构筑物不得小于30m，离建筑物净距不宜小于5m；粪便污水前端处理设施设置的位置应便于清掏和运输。

（5）化粪池采用无动力厌氧技术处理，以达到无害化处理。主要工艺流程：

污水     格栅沉淀     厌氧      兼氧      过滤      达标排放。

10.8生活垃圾转运站、垃圾处理场配置规划

生活垃圾转运站、垃圾处理场的设置和数量详见第四章、第五章。

10.9水上环境卫生工程设施配置规划

（1）根据需要设置以清除水生植物、漂浮垃圾和收集船舶垃圾为主要作业的垃圾码头以及为保证码头正常运转所需的岸线。

（2）所按生产管理需要设置，应有水上岸线和陆上用地。为满足清理河道内垃圾，需要按河道或行政区域设立船队。船队规模根据废弃物运输量等因素确定，每队使用岸线200-250米，陆上用地面积为1200-1500平方米，内部设置生产和生活用房。

（3）规划设置5处环卫码头，分别为岭后环卫码头、主城区环卫码头、下涯环卫码头、梅城环卫码头、乾潭环卫码头，各配置两艘清扫船形成网络，清扫新安江水面上的漂浮垃圾、有害水生植物等。

10.10车辆清洗站配置规划

（1）车辆清洗站应避开交通拥挤地段和车流量较大的道路交叉口，服务半径为0.9～1.2km，宜与加油（气）站、停车场等合并设置。

（2）公共汽车、客运出租汽车、货物运输汽车等专业单位应配置车辆清洗设施，清洗站内应设置自动清洗装置，车辆洗涤水经沉淀、除油处理后，可就近排入污水管网，再用中水冲洗。

10.11洒水车供水器配置规划

（1）洒水车和冲洗道路专用车辆的给水，可利用市政给水管网。地表水、地下水、中水作为水源时，其水质应符合现行国家标准《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T 18920 的规定。

（2）供水器的间隔应根据道路宽度和专用车辆吨位确定。供水器宜设置在次干道和支路上，间距不宜大于1500m。

10.12旅游景点环卫设施配置规划

结合“两江一湖”规划，合理配置环卫设施为旅游业发展标准化、规范化的提供前提。

环境卫生要在保护环境生态平衡，维护环境卫生整洁的基础上，近期尤其突出具有维护环境卫生和实施人文关怀双重功能的以小见大的工程：公共洗手间工程。

在各景点及市区主要路段建设高标准的卫生设施。主要旅游线路上每隔一定距离必须设置公共厕所，在游客集中的景点、娱乐中心、文化设施等公共场所，也必须设置具有相应标准的卫生设施或流动厕所。公共厕所必须是水冲厕所，符合下列基本标准：

（1）修建位置适当，进出口处设有明显标志（包括中、英文字样和图像）。

（2）男女厕分设，厕所间均有隔板和门扇，厕位内设手纸架。

（3）厕位总数与游客流量基本配置协调。新建厕所一般可按以下要求建设：男女厕位各3个（含座位1个，蹲位2个），男厕附设小便器3个，男女厕各设洗手盆1个、梳妆镜1个。

（4）通风、照明、上下水及排污系统流畅。其建造标准大体参照二星级饭店公共洗手间设计。

（5）在无上下水系统可以依托的景区景点，应尽量选择自然化解、不造成环境污染的合适地点，加强自然通风措施，并采用“生态厕所”、“沼气化粪”、“无动力厌氧”等先进技术，保证厕所外观整洁，内部干净，使用安全并无异味。

第十一章  城乡环卫机构及工作场所规划

11.1环卫管理体制及机构现状

至2013年底，建德市城区环境卫生工作主要由市城市管理局业务指导，由环卫所负责，各乡镇环卫工作隶属于乡镇城建办，与国内其它中等城市相比较，建德市环境卫生管理机构较为精简。但由于建德市环卫机构不健全，各乡镇并未明确设置环卫基层机构，不少镇直接由城建办负责垃圾清运及处理。所以，从市到镇，环卫机构职能与责任划分工尚不明确，环卫管理部门难以行驶政府职能，体制不健全给环境卫生设施规划的实施带来了很多困难。

11.2环卫管理机构规划

建议建德市环卫管理机构设置采用二级管理体制。由市城市管理局指导，各镇乡、街道设置环卫所，负责基层环卫工作。

表11.1建德市环卫系统二级管理体制

| 各镇乡、街道 | 各街道办环卫所 |
| --- | --- |
|  | 各镇乡环卫所 |

11.3环卫工作企业化和社会化进程

环卫工作企业化是我国经济体制改革的必然结果，也是社会服务业走向市场化、专业化的必然趋势。在实施企业化的进程中，必须掌握好“适时、适量、适度”的原则，使其顺利进行。政府环卫管理部门应负责决策引导，监督协调，创造一个有序竞争，协调发展的环卫企业营运环境。

11.4基层环卫机构用地规划

（1）基层环境卫生机构是指按街道、镇乡设置的环卫机构。其用地面积和建筑面积按管辖的范围和居住人口确定，用地指标见表11.2

表11.2基层环境卫生机构用地指标

| 基层机构设置 （个/万人） | 万人指标（平方米/万人） |
| --- | --- |
|  | 用地规模 | 建筑面积 | 修理工棚面积 |
| 1/1～5 | 310-470 | 160-240 | 120-170 |

（2）建德市现有4处环卫所，分别为新安江环卫所、梅城环卫所、乾潭环卫所、寿昌环卫所。结合建德市各街道、镇乡的管辖范围、居住人口和市域总体规划，规划设置16处环卫所。

表11.3   基层环境卫生机构配置规划

| 片区 | 环卫所名称 | 用地规模（m²） | 建筑面积（m²） |
| --- | --- | --- | --- |
| 中部 片区 | 新安江街道环卫所 | 5500 | 2800 |
|  | 更楼街道环卫所 | 1050 | 540 |
|  | 洋溪街道环卫所 | 2380 | 1220 |
|  | 莲花镇环卫所 | 1130 | 580 |
|  | 下涯镇环卫所 | 2080 | 1060 |
|  | 杨村桥镇环卫所 | 1870 | 960 |
| 西南 片区 | 寿昌镇环卫所 | 3590 | 1830 |
|  | 航头镇环卫所 | 2690 | 1380 |
|  | 大同镇环卫所 | 2740 | 1400 |
|  | 李家镇环卫所 | 1080 | 560 |
|  | 大慈岩镇环卫所 | 1110 | 570 |
| 东南 片区 | 梅城镇环卫所 | 2220 | 1140 |
|  | 三都镇环卫所 | 1200 | 610 |
|  | 大洋镇环卫所 | 1660 | 850 |
| 东北 片区 | 乾潭镇环卫所 | 2480 | 1270 |
|  | 钦堂乡环卫所 | 720 | 370 |

11.5环境卫生汽车停车场、修造厂

环境卫生管理机构应根据需要建立环境卫生车辆停车场，其规模由服务范围和停放车辆数量等因素确定。规定每辆大型车辆用地面积不少于150平方米。建德市各片区应建设按照每个城乡设置一处的原则进行规划，规划期内进行规模改扩，设置数量一致。

11.6环卫清扫保洁人员作息场所规划

（1）清扫保洁工人作息场所设置要求

露天作业的环卫清扫保洁工人工作区域内，必须设置清扫保洁工人作息场所，以供清扫保洁工人休息、更衣、淋浴和停放小型车辆、工具等。

（2）作息场所的设置指标

作息场所的面积和设置数量，一般以作业区域的大小和环境卫生清扫保洁工人的数量计算，指标按表11.2确定。

表11.2环境卫生清扫保洁工人作息场所设置指标

| 作息场所（个/万人） | 人均建筑面积（平方米） | 每处空地面积（平方米） |
| --- | --- | --- |
| 1/0.8～1.2 | 3-4 | 20-30 |

作息场所按平均每10名环卫清扫保洁工人拥有一间面积为30-40平方米的工作休息间计算，在无法建设永久性建筑物的区域，应留有供环卫清扫保洁工人停放活动作业间的空地，空地面积不小于20-30平方米。

第十二章  规划实施对策

（1）加强立法宣传，健全执法机制。本规划经批准后，作为建德市城乡环境卫生设施建设的法规性、规范性技术文件，应进一步制定实施细则，完善有关惩罚措施，强化法制观念，利用法律手段维护本规划实施的严肃性。并通过规划立法和宣传工作，逐步建立规划建设过程中的公众参与与决策机制，强化规划建设的协调和实施力度。

（2）提供政策保障，加强资金投入。建德市城乡环境卫生设施建设作为一项改善城乡环境的民心工程，其规划实施建设阶段应得到充分的政策保障与资金支持。政府应加强统一协调职能，充实其管理权限，增加人员配置和资金投入，开展城乡环卫设施的投资、融资渠道，鼓励企业、个人参与环卫设施建设，形成良性循环的开发机制，保证城乡环境卫生专项规划的顺利实施。

（3）协调分期建设与整体开发。建德市城乡环境卫生专项规划实行统一规划、整体控制、逐步实施。分期建设、不同项目的开发都与整体建设相协调。

（4）深化规划设计内容与技术管理规定。在城乡环境卫生专项规划的基础上，应深化垃圾收运处理设施选址等相关规划实施内容，并对垃圾转运站、垃圾处理场选址进行环境影响评估报告。同时，尽快制定与本规划相配套的技术规定，确保城乡环境卫生专项规划的全面实施。